## Slide 1
01 / 项目定位
我们构建的，不只是一张能 Ping 通的拓扑
02
2
核心交换机
4
汇聚交换机
18
接入交换机
31
主机与服务器
课程基础要求
VLAN 二层隔离
跨网段三层路由
服务器区访问
ACL 访问控制
面向真实业务扩展
主 / 分校区互联
公网与 DMZ 隔离
GRE 远程安全接入
边界出入站控制
最终呈现
真实网络运行
真实策略执行
真实数据采集
可视化反馈闭环
目标：把课本中的 VLAN、路由、ACL、DMZ，落成一套可运行、可验证、可观察的系统。

## Slide 2
02 / 网络架构
整体框架：分层组织，边界统一收口
03
校园内网
DMZ
模拟公网
cs1
核心层 · 高速交换与全网汇聚
as1
办公 / 教学
as2
生活 / 无线
as3
数据中心
as4
分校区
接入层：sw1–sw18 将终端按业务区域接入对应 VLAN
fw1
sw15
公开服务
sw18
外部节点
所有跨区流量必须经过 fw1
拓扑路径与安全策略保持一致

## Slide 3
03 / 地址规划
IP 与 VLAN：按业务域、安全域分配
04
统一规则
每个业务区域独立 /24
VLAN ID 与第三段尽量对应
网关统一使用 .1
示例：VLAN 20 → 10.0.20.0/24 → 10.0.20.1
为什么这样分？
地址有语义，ACL 易编写，故障易定位，未来扩展不打架。
校园内网
10.0.0.0/8
宿舍 10/11/12 · 办公 20
人事 50 · 财务 60 · 服务器 100
DMZ 隔离区
10.0.110.0/24
vpn_srv .10
dmz_web .20
模拟公网
203.0.113.0/24
网关 .1
ext_web .10
VPN 隧道
172.16.0.0/30
服务端 .1
客户端 .2
地址规划直接服务于路由、隔离和安全策略，而不是单纯“编号”。

## Slide 4
04 / 核心机制
转发与安全：各做擅长的事
05
终端流量 → OVS 二层交换 → fw1 边界收口 → Linux 内核路由 → 目标 VLAN
01
OVS
Access / Trunk
完成 VLAN 二层隔离
02
Veth Pair
连接 fw1 与
Linux root 命名空间
03
802.1Q 子接口
为每个 VLAN 配置
虚拟网关 .1
04
IP Forward
Linux 内核承担
跨 VLAN 三层转发
iptables · 有状态边界防火墙
允许返回流量，拒绝外部主动入侵与 DMZ 横向移动
OVS OpenFlow ACL · 高性能精确匹配
按源 / 目的网段与优先级控制宿舍、访客、敏感部门
设计取舍：OVS 专注二层转发与 ACL，Linux 专注成熟稳定的三层协议栈。

## Slide 5
05 / 项目亮点
四个最值得展示的亮点
06
01
三臂防火墙 + DMZ
公网、DMZ、内网三区分离
所有跨区流量统一经过 fw1
02
GRE VPN 安全接入
开启后通过隧道访问授权资源
关闭后公网不能直达内网
03
双层安全防护
iptables 有状态策略 + OVS ACL
兼顾状态判断与高优先级阻断
04
真实数据驱动前端
Ping、路径、吞吐、策略命中均来自后端
形成指令—执行—反馈闭环
亮点不在“功能堆叠”，而在架构、安全、验证和展示形成了完整闭环。

## Slide 6
06 / 总结
让校园网真正跑起来
从结构设计，到策略执行，再到运行观测
设计出来
分层架构与地址规划
运行起来
路由、ACL、DMZ、VPN
看得见
真实测量与路径反馈
把课本中的网络原理，变成一套可运行、可验证、可扩展的工程系统。
谢谢